## Slide 1: 5G+TSN异构网络时钟同步算法
2022年9月30日星期五
汇 报 人：陈相
指导老师：陈彩莲老师
Notes: 题目需要修改，测试平台不要提，凝练出一个特色

## Slide 2
1
2
3
研究背景及现状
研究框架及内容
研究成果与计划
目 录

## Slide 3
1
2
3
研究背景及现状
研究框架及内容
研究成果与计划
目 录

## Slide 4
研究背景
现代控制策略很多是时间触发的，控制系统多呈现分布式，因此需要精确的同步和时间确定性通信。
考虑到工业现场实际情况，采用骨干网络与多个较小无线岛的混合解决方案。
在主体网络中，迫切需要建立一种“高精度，低能耗”的时钟同步机制
高带宽
高可靠
低时延
低抖动
确定性服务质量

## Slide 5
研究背景
多种工业以太网通过设计专用机制提升通信性能，但彼此之间相对封闭，互不兼容
传统无线网络存在传输延迟大，时钟同步精度低的特点
因此采用TSN+5G的异构结构作为主干网络，可以在保证拓展性与兼容性的同时实现低时延传输，为高精度时钟同步提供基础
协议名称 | 运作组织 | 代表厂家
EtherNet/IP | ODVA | 罗克韦尔自动化公司
PROFINET | PROFIBUS国际组织 | 西门子
EtherCAT | EtherCAT协会 | 德国倍福公司
POWERLINK | EPSG | ABB
CC-LINK | CC-Link协会 | 日本三菱
目前主流工业以太网络协议
协议名称 | 网络延迟 | 传输距离
LTE网络 | 6ms | 远距离
WIFI | 6ms | 远距离
Zigbee | （1-3)ms | 短距离
传感器网络 | 9ms | 远距离
5G网络 | 1ms | 远距离
目前主流无线网络协议
主体网络
5G
TSN
各种工业以太网
各种无线网络
Notes: 为打破工业以太网间的隔离，由IEEE 802.1 TSN工作组，工业现场要做时间敏感网络？学术提升，增加理论支撑，

## Slide 6
研究挑战
如何实现5G网络与TSN之间的高精度低能耗时钟同步时间是亟待解决的问题
5G网络协议中规定了时钟同步的步骤，但并没有具体的协议规则
在进行接入终端的时钟同步时，5G网络拥有一套现有的协议流程。
(a)第一步为接收端和发射端在时间域和频率域的同步，并不在5G协议的规定范围内。常用方法为互相关检测和自相关检测，通过将接收信号和已知信号PSS作互相关检测检测已知信号的位置，或者对接受信号自身做自相关检测来检测循环前缀CP的位置，获得ofdm符号同步和检测同步信号所在的频率。
(b)其核心思路即通过基站广播SIB数据包，使得在终端在接入小区的过程中实现一次同步，并在一段时间后进行周期性广播来进行校正以保证精度。
(c)该方法相对1588v2的流程通信开销较小，但由于单向时延测量的原因，其精度只能达到μs级。
1588v2同步算法详细制定了以太网络的同步规则，但其并不适用于无线网络的传输环境

## Slide 7
研究现状
现有工作局限：聚焦于时钟同步精度的提升，无法满足大规模复杂场景的异构网络同步需求
同步机制研究：
RBS[2]：广播式同步，通常为单向同步
802.1AS[1]：类似于1588同步机制，实现mac层时间戳交互同步
5G+TSN融合研究
5G网桥 [3]：将5G网络作为透明时钟接入TSN网络
[1] S. S. Craciunas, “Scheduling Real-Time Communication in IEEE 802.1Qbv Time Sensitive Networks,” RTNS, 2016.
[2] R. Serna Oliver, et al. “IEEE 802.1Qbv Gate Control List Synthesis Using Array Theory Encoding,” in RTAS, 2018.
[3] N. G. Nayak, “Incremental Flow Scheduling and Routing in Time-Sensitive Software-Defined Networks,” TII, 2018.

## Slide 8
研究现状
5G+TSN融合研究：
文章[5]提出了一种基于数据包中继的跨域时钟同步方法。该方法将5G网络视为逻辑TSN网桥，引入了时钟域补偿技术来估计5G定时消息的驻留时间。
文章对[4]5G-TSN网络环境进行了端到端（E2E）分析，评估了基于两种同传播延迟估计方法引入的传播延迟误差。解释了现有同步方案的不完整性。
[4] D. Patel, J. Diachina, S. Ruffini, M. De Andrade, J. Sachs and D. P. Venmani, "Time error analysis of 5G time synchronization solutions for time aware industrial networks," (ISPCS), 2021
[5] Z. Chai, W. Liu, M. Li and J. Lei, "Cross Domain Clock Synchronization Based on Data Packet Relay in 5G-TSN Integrated Network," 2021 IEEE 4th International Conference on Electronics and Communication Engineering (ICECE), 2021
[3] H. Shi, A. Aijaz and N. Jiang, "Evaluating the Performance of Over-the-Air Time Synchronization for 5G and TSN Integration," 2021 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), 2021
文章[6]验证了边界时钟方法进行时间同步的准确性。研究了无线时间同步的频率和可伸缩性，其性能评估揭示了可以实现1μs或以下TSN时间同步要求的条件。

## Slide 9
1
2
3
研究背景及现状
研究框架及内容
研究成果与计划
目 录

## Slide 10
研究框架
大规模5G+TSN异构网络时钟同步机制
混合架构同步
累积误差补偿与校验更新
同步精度提升
测试平台
搭建及验证
有线网络初始化同步+无线网络初始化同步
进行时间戳修正，使得其满足大规模节点下的性能要求
保证稳定性，避免故障
仿真验证性能+测试平台网络流量调度验证
Notes: 移到左边，加个平台

## Slide 11
研究内容一：混合架构时钟同步机制
无线部分的初始化同步则通过优化后的广播同步完成，根节点将计数k=0嵌入同步报文广播发送，接收到的节点将计数k进行k+1设定为本地级别并向下一级发送包含k+1的广播同步报文。
每次间隔为一个时隙。从时钟会接收到通过中间的若干个来自主时钟的参考时间戳G，并记录下本地时间L。若干组时间戳交换后通过线性回归得到频差和时钟偏差的估计值
无线部分
有线部分
针对工业异构网络的差异化通信需求，设计基于混合架构的初始化同步机制
研究目标
有线部分的初始化同步采取GPTP同步方案
GPTP定义了两种类型的时间感知系统 (TAS)，它们是时间感知终端站 (TAE) 和时间感知桥 (TAB)。 TAS 可以是从属实体或主实体。 每个时域只有一个主实体。 此外，在 GPTP范围内称为大师 (GM) 的主实体充当时间感知网络 (TAN) 内所有从属实体的参考时间源。 TAN 与一个或多个时域相关联。 因此，TAS 可以同时成为不同时域的成员。
因此混合架构中的无线网络部分可以视为GPTP中的一个单独的时域存在

## Slide 12
研究内容二：累积误差补偿与校验更新
针对大规模网络存在的累积误差问题进行分析与补偿
研究目标
误差来源
同步误差随着跳数增加不断累积
时隙长度影响端到端延迟
研究思想
时间戳
补偿时间戳
调整载波间隔

## Slide 13
研究内容二：累积误差补偿与校验更新
缩小载波间隔以满足同步需求
利用均衡器补偿
迭代反馈
调整载波间隔：
在进行时间戳修正后，时钟同步对于传输延迟的计算精度提高了，但是由于无线有线传输的不确定性，当传输延迟较大时，计算的误差也会增加，从而增加累积误差。
累积误差造成的影响取决于同步过程中时隙的大小，时隙决定了同步精度的精度上限，当节点数目增多时，同步延迟增大，时隙长度对累积误差的影响就更明显。
5G中无线帧和子帧的长度是相同的，无线帧为10ms，子帧长度为1ms
5G中一个时隙包含的ofdm符号数量为14，不同的载波间隔下每个子帧包含的时隙数量不同
ssb(时钟同步报文)固定占有4个ofdm符号，所以不同的子载波间隔下ssb的持续时间和周期不同，5G子载波间隔是可调整的
利用5G网络子载波间隔的可分配这一特性，通过增大子载波间隔来减少子载波数量，减少ofdm的符号长度，从而降低时延，减少累积误差。
在大致的传输环境一定的情况下，相干带宽是相同的，子载波间隔(即子载波带宽)越大，子载波数量越少，每个子载波的带宽越大，产生频率选择性衰弱的可能性越高(信号带宽大于相干性带宽时才会发生)。 因此在需要根据需求再利用均衡器进行补偿。
Notes: 是一个trade off问题，但并不存在一个综合性能指标，需要使用者根据自身需求来判断两者优先级，默认是以时钟同步精度优先

## Slide 14
研究内容二：累积误差补偿与校验更新
全局的校验更新
原有的网络拓扑同步规则将会保留，以节省传输资源，因此需要更新的就是新增的网络节点的本地校验。
由于新增的无线终端节点分布的不确定性，如果直接取与有线主时钟的主从关系，势必要从其他的原有节点中取得原有的网络参数值，从而带来更多的跨机传输开销，因此选择将其作为一个新增的局域网络，和就近的无线节点进行同步，即将该对接的无线节点视为之前混合架构中的高精度有线主时钟，并采用之前的同步优化规则对新增节点进行同步，这样可以有效节省计算开销，并且由于原有无线节点已经进行过累积误差优化，这样所带来的误差在可接受的范围内
网络拓扑校验更新
全局校验的生成。由于原有拓扑网络节点的离线或故障，或者当同步精度漂移较大时，则需要对原有架构参数进行更新，重新计算频偏和时偏的估计值。每次全局校验更新都需要从其他节点中获取数据，会产生极大的传输开销，而且这部分的更新校验是不可避免的。
为了降低全局校验更新带来的跨节点传输开销，混合架构可以在结构内优先进行数据的计算，生成一些中间的结果，最后只将这些中间结果传输至出现同步问题需要进行全局校验的节点。这些中间结果能够代替原始数据完成校验的运算，保证了校验更新的正确性，并且相较于原始数据，中间结果能够将多个数据块运算成一个数据块，节省了跨节点传输的开销。

## Slide 15
1
2
3
研究背景及现状
研究框架及内容
研究成果和计划
目 录

## Slide 16
研究成果与计划
通过仿真和实物验证累积误差补偿对于大规模异构网络时钟同步的
研究成果
累积误差优化对同步精度的影响随着节点数量提升而增加

## Slide 17
研究成果与计划
解决方案：
a) TSN测试床[1]
缺乏支持TSN的终端系统，无法控制数据流注入时间，算法验证困难
网关VLAN支持能力有待提升，TSN门控与协议转换无法同时使能
存在的问题：
通过ixia测试仪模拟TSN终端，发送不同属性的数据流用于算法验证和展示
更新版本，升级到LS1028网关，利用测试仪对TSN门控能力进行测试验证
b) 网络测试仪[1]
[1]依托国家重点研发计划《面向智能工厂的现场级工业物联网关键设备研发》，编号：2018YFB1702100
Notes: 时钟同步最终还是要服务于流量调度，所以通过实验室平台进行门控能力测试

## Slide 18
研究成果与计划
通过仿真和实物验证累积误差补偿对于大规模异构网络时钟同步的
研究成果
累积误差优化对同步精度的影响随着节点数量提升而增加

## Slide 19
研究成果与计划
研究内容 | 内容分解 | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023
 |  | 9 |  | 3 |  | 9 | 3 | 9 | 1
内容一：混合架构同步机制 | 1.1：有线网络同步 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1.2：无线网络同步 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1.3：融合同步机制 |  |  |  |  |  |  |  | 
内容二：累积误差修正 | 2.1：载波间隔调整 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2.2：累计误差补偿 |  |  |  |  |  |  |  | 
内容三：校验更新 | 3.1:局部校验更新 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3.2：全局校验更新 |  |  |  |  |  |  |  | 
专利与小论文 | 4.1：专利 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4.2：小论文 |  |  |  |  |  |  |  | 
大论文 | 5.1：TSN网关远程配置实现 |  |  |  |  |  |  |  | 
预期目标：发表一篇专利与一篇小论文，先将论文内容整理为专利10月份投出，11月投出论文

## Slide 20
敬请各位老师批评指正，谢谢！!